## Slide 1: Az alábbiak közül mely esetekben működik a homokszóró berendezés?
a.) | Csúszás- és perdülésvédelmi berendezés működése esetén automatikusan.
b.) | Nyomógombról működtetve, az irányváltó kapcsoló bármely állásában.
c.) | Csak az irányváltó kapcsoló előre állásában.

## Slide 2: A főkapcsoló kikapcsolása után, hogyan lehet azt visszakapcsolni?
a.) | A Főkapcsoló nyomógomb működtetésével.
b.) | Az Áramszedő nyomógomb egyszeri megnyomásával.
c.) | A HMI megfelelő érintőfelületének (HSCB) működtetésével.

## Slide 3: Mit tapasztal a járművezető kerékcsúszás esetén?
a.) | Automatikus homokszórást, a fékerő visszaszabályozását, valamint világít a homokszóró nyomógombban a fehér színű visszajelző fény.
b.) | Automatikus homokszórást.
c.) | Automatikus homokszórást és a mágneses sínfékek automatikus működését.

## Slide 4: Milyen reteszelések vannak az alábbiak közül a vezérlőkapcsoló, az irányváltó kapcsoló, valamint a menetzár között?
a.) | A menetzár 1-es (bekapcsolt) állásában működtethető az irányváltó kapcsoló.
b.) | Az irányváltó kapcsoló állásától függően működtethető a vezérlőkapcsoló.
c.) | A menetzár állásától függetlenül működtethető az irányváltó kapcsoló.

## Slide 5: Hogyan történik a jármű üzemállapotba helyezése?
a.) | A menetzár elfordításával és az Áramszedő nyomógomb megnyomásával.
b.) | A menetzár elfordításával.
c.) | A menetzár elfordításával és a Főkapcsoló nyomógomb megnyomásával.

## Slide 6: Mikor működtethetők az ajtók egyedi üzemmódban?
a.) | Egyedi/Központi üzemválasztó nyomógomb kikapcsolt helyzetében.
b.) | Egyedi/Központi üzemválasztó nyomógomb bekapcsolt helyzetében.
c.) | Egyedi/Központi üzemválasztó nyomógomb kikapcsolt helyzetében, ha világít benne a sárga színű visszajelző fény.

## Slide 7: Hogyan lehet ajtót selejtezni az utastérből úgy, hogy az utasok számára a selejtezett állapotról visszajelzést kapjanak?
a.) | Csak az adott ajtóhoz tartozó vezérlő egység lekapcsolásával.
b.) | Csak az ajtószárnyon lévő selejtező kapcsolóval.
c.) | Az adott ajtóhoz tartozó vezérlő egység lekapcsolásával, vagy az ajtószárnyon lévő selejtező kapcsolóval.

## Slide 8: A jármű tompított világítása mikor kapcsol be?
a.) | A menetzár, majd a külső világítás kapcsoló elfordítása után.
b.) | Az irányváltó kapcsoló előre állásában automatikusan bekapcsol.
c.) | A menetzár elfordítása után automatikusan.

## Slide 9: Sorolja fel a megkerülő kapcsolókat!
a.) | Központi fékvezérlő, Null-sebességjel, Vontatási kör, Fékkör, Éberségi berendezés, Maximális üzemi fék megkerülő kapcsoló.
b.) | Központi fékvezérlő, Null-sebességjel, Vontatási kör, Fékkör, Éberségi berendezés, Akkumulátor töltés megkerülő kapcsoló.
c.) | Központi járművezérlő, Null-sebességjel, Vontatási kör, Fékkör, Éberségi berendezés, Maximális üzemi fék megkerülő kapcsoló.

## Slide 10: Az éberségi berendezés működésbe lép, ha:
a.) | a járművezető folyamatosan nyomva tartja a lábpedált.
b.) | a járművezető a vezérlőkapcsolón elhelyezett érzékelőt impulzus-szerűen kezeli.
c.) | a lábpedált szaggatottan működteti.

## Slide 11: Válassza ki, milyen fékberendezések találhatóak a járművön.
a.) | Villamosfék, tárcsafék, pneumatikus oldású RET-fék.
b.) | Villamosfék, sínfék, szolenoid fék.
c.) | Villamosfék, sínfék, tárcsafék.

## Slide 12: Milyen táplálásúak az elektromágneses sínféktörzsek tekercsei?
a.) | Munkavezeték és akkumulátor áramáról táplált, kettős tekercselésű.
b.) | Villamosfék és akkumulátor áramáról táplált.
c.) | Csak az akkumulátor áramáról táplált.

## Slide 13: Mit tapasztal a járművezető, ha az utastérben működtetik a vészbeszélő nyomógombját?
a.) | Csak hangjelzés hallható.
b.) | Hangjelzés hallható, és a harang alakú piktogram vörös színűre vált.
c.) | Hangjelzés hallható, a HMI kijelző megjeleníti a megfelelő kameraképet, valamint a harang alakú piktogram vörös színűre vált.

## Slide 14: Honnan tud a járművezető meggyőződni a kisfeszültségű segédüzemek aktuális feszültség értékéről?
a.) | A HMI kijelző Vezetés képernyőjéről.
b.) | A HMI kijelző Vezérlések képernyőjéről.
c.) | A HMI kijelző Karbantartás képernyőjéről.

## Slide 15: Mit működtet a páramentesítő nyomógomb?
a.) | Légbefúvó rendszert és elektromos fűtőszálakat.
b.) | Csak légbefúvó rendszert.
c.) | Csak elektromos fűtőszálakat.

## Slide 16
A gyakorlás véget ért!
Újra

## Slide 17
Helytelen válasz!